|  | NVT | VT | BESTEMMING (in te vullen) | ACTIE OVEREENKOMSTIG BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP ACTIE BOVENOP BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP* (*= bijzondere acties die voortkomen uit risico-analyses onderaannemers, opgelegd door VC, overheid, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Grondverzet en transportbegeleidingsdocumenten |  | X | NVT | Controle van het grondverzetsplan. Transportbegeleidingsdocumenten worden voorzien door opdrachtgever. Controle op aanwezigheid van de documenten in de werfmap. |
| 10.2 Verontreinigde grond |  | X |  | Wordt vergezeld van een door de milieukundig begeleider ondertekend transportbegeleidingsdocument onmiddellijk afgevoerd naar een vergund GRC. Het acceptatieattest wordt opgenomen in de werfmap. |
| 10.3 Grond geschikt voor vrij hergebruik binnen werkzone | X |  |  | Wordt, indien fysische eigenschappen dit toelaten, ter plaatse hergebruikt in overleg met overheid. Indien hergebruik ter plaatse niet mogelijk is, afvoer naar vergund GRC conform 10.1. |
| 10.4 Grond geschikt voor vrij hergebruik |  | X |  | Wordt, indien fysische eigenschappen dit toelaten, ter plaatse hergebruikt. Indien hergebruik ter plaatse niet mogelijk is, afvoer voor hergebruik elders conform geldende wetgeving inzake grondverzet. |
| 10.5 Boorspecie | X |  |  | Behandeling overeenkomstig 10.2/10.3/10.4 |
| 10.6 Drijflaag/ puur product | X |  |  | Afvoer naar erkend verwerker. Opnemen verwerkingsattesten in werfmap. |
| 10.7 Spoelwater en slib afkomstig van de reiniging van de tanks. |  | X |  | Afvoer naar erkend verwerker. Opnemen reinigings- en verwerkingsattesten in werfmap. |
| 10.8 Tanks |  | X |  | Afvoer naar verschroter na voorafgaandelijke ontgassing. Opnemen attesten van ontgassing en verschroting in werfmap. |
| 10.9 Leidingwerk |  | X |  | Gereinigde brandstofleidingen systematisch op werf sorteren en afvoeren naar erkend verwerker/stort. |
| 10.10 Puin, beton, massieven |  | X |  | Tijdens de ontgraving en afvoer bouwmaterialen scheiden van grond. Indien proper, afvoer naar erkend verwerker/stort. Indien verontreinigd, afvoer naar vergund GRC in overleg met milieukundig begeleider. Bij ontgraving van puin gebruik maken van sleufbak. |
| 10.11 Ander bodemvreemd materiaal |  | X |  | Tijdens de ontgraving bodemvreemde materialen scheiden van grond en sorteren. Afvoer naar erkend stort/verwerker. |
| 10.12 Spoelwater en slib afkomstig van de zuiveringsinstallatie |  | X |  | Afvoer naar erkend verwerker. Opnemen verwerkingsattesten in werfmap. |
| 10.13 Actief kool afkomstig van de zuiveringsinstallatie |  | X |  | Afvoer naar erkend verwerker. Opnemen verwerkingsattesten in werfmap. |
| 10.14 Afval werfkeet |  | X |  | Vuilnisbak nabij werfkeet – tijdig af te voeren. |
| 10.15 Sloopafval | X |  |  | Systematisch te sorteren in containers : (Welke ?) Bijkomende maatregelen inzake asbesthoudende materialen : (Welke?) |
| Handleiding voor de aannemer bij het invullen van de projectfiches : Bepaal op basis van uw risico-evaluatie en/of die van uw onderaannemers of het opgegeven item al dan niet een risico vormt; aanduiden d.m.v. “X”. Voor gesloten tanksstations werden de gebruikelijke risico’s reeds aangekruist, maar dit kan projectspecifiek verschillen. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of de standaard voorziene acties voor gesloten tankstations overeenkomstig de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek van toepassing zijn. Indien niet >> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of bovenop de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek bijkomende acties van toepassing zijn. Indien niet>> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw “Italic”aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw “Italic”. Tekst in’t rood = meer gedetailleerd te bekijken tijdens de startvergadering. Vul tenslotte de referenties hieronder in. |
| Dossiernr: Opgesteld door : Datum laatste revisie door bodemsaneerder: |